## Slide 1: 数字信号处理
邓振淼
中山大学电子与通信工程学院
2019-8-28
Notes: 1
1

## Slide 2: Ch.1 时域离散信号和时域离散系统
引言
时域离散信号
时域离散系统
时域离散系统的输入输出描述法
模拟信号的数字处理方法

## Slide 3: 1.1 引言
信号通常是自变量的函数，其中自变量的个数即为信号的维数。本课题只研究一维信号，且一般把信号看成是时间的函数。
信号的类型：
  模拟信号或时域连续信号：自变量和函数值均连续
  时域离散信号：自变量取离散值，函数值取连续值
  数字信号：自变量和函数值均取离散值。数字信号是幅度离散化的时域离散信号，便于计算机或DSP处理。

## Slide 4: 1.1 引言
时域连续信号
时域离散信号
数字信号

## Slide 5: 时域离散信号和时域离散系统
引言
时域离散信号
时域离散系统
时域离散系统的输入输出描述法
模拟信号的数字处理方法

## Slide 6: 1.2 时域离散信号
对实际碰到的模拟信号进行等间隔采样，就可以得到时域离散信号。
请大家思考为什么要等间隔？是否可以不要等间隔？不等间隔会带来什么问题？
非均匀采样的论文：Improving Polynomial Phase Parameter Estimation by Using Nonuniformly Spaced Signal Sample Methods
奈奎斯特采样定理

## Slide 7: 1.2 时域离散信号
假设模拟信号为，在离散时间点上对它进行采样，得到，为整数。是的函数，仅在离散时间点上有意义，在其它时间则没有定义。实际采样间隔通常为常数，即=。
x(n)在非离散时间点取值为零吗？

## Slide 8: 时域离散信号的表示方法
,…}
集合符号表示序列：
也可简单表示为
用公式表示序列：
用图形表示序列

## Slide 9: 用MATALB表示序列
n=-5:5; %采样时间
x=sin(pi*n/5); %计算序列的值
stem(n,x,'o','LineWidth',2);
line([-5,6],[0,0],'LineWidth',2);
axis([-5,6,-1.2,1.2]);
xlabel('n')
ylabel('x(n)')
title('sin(\pin/5)')
P1_2_1.m

## Slide 10: 1.2 时域离散信号-常用典型序列
单位脉冲序列
也称为单位采样序列，仅在时取值为1。
与冲激函数的区别？
单位脉冲序列
单位冲激信号
冲激函数在时取值为无穷大，其它时刻为0，对时间的积分为1。

## Slide 11: 1.2 时域离散信号-常用典型序列
单位阶跃序列
与单位脉冲序列的关系
单位阶跃序列

## Slide 12: 1.2 时域离散信号-常用典型序列
1
0
1
4
2
3
5
6
1
0
1
4
2
3
5
6
1
0
1
4
2
3
5
6
…
移位、求和
式(2.8)
单位阶跃序列

## Slide 13: 1.2 时域离散信号-常用典型序列
矩形序列
矩形序列可用单位阶跃序列表示

## Slide 14: 1.2 时域离散信号-常用典型序列
实指数序列，其中为实数。
收敛序列
发散序列

## Slide 15: 1.2 时域离散信号-常用典型序列
正弦序列，其中是正弦序列的数字域频率（也称为数字频率），单位是弧度。
注意到
因此数字频率和模拟角频率之间的关系为
上式具有普遍意义:凡是由模拟信号采样得到的序列，模拟角频率与序列的数字域频率成线性关系。右边表示是对采样频率的归一化频率。

## Slide 16: 1.2 时域离散信号-常用典型序列
复指数序列，其中为数字域频率。
更一般的复指数序列：

## Slide 17: 1.2 时域离散信号-常用典型序列
令复指数序列的=0，则
由于取整数，因此
因此对数字域频率而言，正弦序列和复指数序列都是以为周期的。

## Slide 18: 1.2 时域离散信号-常用典型序列
周期序列：如果对所有n存在一个最小的正整数N，使下面等式成立：
则称序列为周期性序列，周期为N。
例如：

## Slide 19: 1.2 时域离散信号-常用典型序列
一般正弦序列的周期性：
如果，则要求，式中与均取整数，且的取值要保证是最小的正整数。则有以下三种情况：
  当为整数时，=1，正弦序列的周期为。
  当不为整数，而是一个有理数时，设=P/Q，式中P和Q是互为素数的整数，取=Q，那么=P。正弦序列的周期为P。
  当为无理数时，该正弦序列为非周期序列。

## Slide 20: 正弦序列频率与周期
例1 周期和非周期离散时间正弦序列
非周期
频率大，周期未必小
根本原因：只能取整数

## Slide 21: 正弦序列频率与周期
频率相差无法区分
周期为的正弦序列对应的(可区分)频率
个可区分的频率

## Slide 22: 正弦序列频率与周期
低频
高频

## Slide 23: 一个重要公式
对于任意序列，可以用单位脉冲序列的移位加权和表示：
这是任意序列的表示方法，在信号分析中是一个很有用的公式。

## Slide 24: 1.2 时域离散信号-序列的运算
序列之间的加法和乘法，是指它的同序号的序列值逐项对应相加与相乘。

## Slide 25: 1.2 时域离散信号
移位、翻转、尺度变换

## Slide 26: 时域离散信号和时域离散系统
引言
时域离散信号
时域离散系统
时域离散系统的输入输出描述法
模拟信号的数字处理方法

## Slide 27: 1.3 时域离散系统
离散系统可以定义为一种变换或一个算子，即：
在时域离散系统中，最重要的是线性时不变系统。
线性系统：系统输入输出之间满足线性叠加原理的系统。
线性系统一定满足以上两个性质。
可加性：
齐次性:

## Slide 28: 1.3 时域离散系统-线性系统
叠加(线)性
例2：证明系统是线性系统
证明：
因此该系统是线性系统

## Slide 29: 1.3 时域离散系统-时不变系统
对输入信号的运算关系在整个运算过程中不随时间变化的系统称为时不变系统，即：
其中为任意正整数。
明天
今天

## Slide 30: 1.3 时域离散系统-时不变系统
验证一个系统是否为时不变系统的步骤是：
  将输入信号延迟，代入系统表达式计算出相应的输出
  将延迟得到
  若，则系统为时不变系统，否则为时变系统。

## Slide 31: 1.3 时域离散系统-时不变系统
例3. 累加器是否是时不变系统？
变量代换：
输入延迟
输出延迟


## Slide 32: 1.3 时域离散系统-时不变系统
例4. 压缩器(抽取器) 是否是时不变系统？
第一步：
第二步：

## Slide 33: 线性时不变(LTI)系统输入与输出的关系
同时满足线性及时不变的系统称为线性时不变系统
设为初始观察时刻，则输入信号可分为：
  历史输入信号：以前的输入为历史输入信号
  当前输入信号：以以后的输入为当前输入信号
零输入响应：仅由时刻的初始状态或历史输入信号引起的响应。
零状态响应：仅由当前输入信号引起的响应
完全响应：零输入响应和零状态响应之和
设系统输入，系统输出的初始状态为零，则这种条件下的系统输出为系统的单位脉冲响应，用表示。

## Slide 34: 线性时不变系统输入与输出的关系
亦即单位脉冲响应是系统对于的零状态响应：
设系统输入用表示，则它可表示为：
(1.2.12)
则系统输出为
]
根据线性叠加的性质
]=
又根据时不变性质
卷积

## Slide 35: 卷积运算
xn=[1 1 1 1];
hn=[1 1 1 1];
yn=conv(xn,hn);

## Slide 36: 卷积的性质
卷积的性质：
交换律=
分配律：
+]=
结合律：
*]=

## Slide 37: 卷积的重要推论
序列与单位脉冲序列的线性卷积等于序列自身：
如果序列与一个移位的单位脉冲序列进行线性卷积，则相当于序列本身移位：
=
求和项中只有当时才有非零值，因此

## Slide 38: 卷积的解析法
例1.3.6 单位脉冲响应为的系统与单位脉冲响应为的系统的级联，如下图
设，, 求系统的输出。
解：先求第一级的输出。
分配律

## Slide 39: 卷积的解析法
时，=0
当，乘积的非零值范围为，因此
当，乘积的非零区间为，因此
0≤m≤3
m≤n

## Slide 40: 系统的因果性（Causality）
因果系统：系统时刻的输出只取决于时刻及时刻以前的输入，而和时刻以后的输入无关。
系统的因果性是指系统的可实现性。
线性时不变(LTI)系统具有因果性的充分必要条件：系统的单位脉冲响应满足下式
满足上式的序列称为因果序列。因此因果系统的单位脉冲响应必然是因果序列，因为它是输入为的零状态响应，时输入为0。
Notes: 如果以时间为自变量，现实世界似乎总应该是因果的。但在自变量不是时间的应用中(如图像处理)，往往并不限定系统的因果性。另外，在某些对实时性要求不高的应用中，可以先将待处理的数据事记录下来，之后再处理，例如音乐、影视的后期制作等，这些情况下通常不会强制用因果系统来处理数据。

## Slide 41: 系统的稳定性（Stability）
  任何有界输入，产生有界输出(Bounded-input, Bounded-output (BIBO))
线性时不变系统稳定的充分必要条件：系统的单位脉冲响应绝对可和，即
上式的证明请自行看书P19。
前向和后向差分系统的因果性？
前向
非因果
因果

## Slide 42: LTI系统的因果性和稳定性
LTI系统因果稳定性的判断方法仅适用于LTI系统，因此判断某系统是否因果稳定时，首先必须确定该系统是否是LTI系统！
例:设系统的单位脉冲响应，求对任意输入序列的输出，检验系统的因果性和稳定性
解：
注意到即时，
因此。表明系统是一个累加器
由于因此系统不稳定。显然系统是因果系统。

## Slide 43: 作业
课后习题P32-35:2，3，5(1)(3)(5)(7)，8(1)，10
判定下列序列的周期性，并求其周期：
；；；
编程实践：
熟悉以下Matlab的命令：plot,stem,xlabel, ylabel,title,subplot,axis,legend,可以设置图形的线宽、线型、线的颜色，试用上述命令画出频率为10，采样率为100的正弦波。

## Slide 44
谢谢！