## Slide 1: 数字信号处理
邓振淼
中山大学电子与通信工程学院
2019-8-28
Notes: 1
1

## Slide 2: 时域离散信号和时域离散系统
引言
时域离散信号
时域离散系统
时域离散系统的输入输出描述法
模拟信号数字处理方法

## Slide 3: 时域离散系统的输入输出描述法
输入输出描述法：
模拟系统：微分方程
时域离散系统：差分方程
LTI系统用线性常系数差分方程描述
或
黑盒子
输入
输出
常数
常数
输入
输出

## Slide 4: 线性常系数差分方程的求解
差分方程的解法：
  经典解法：类似模拟系统解微分方程的方法，包括齐次解和特解，较麻烦较少采用。
  递推解法：适合计算机求解，但只能得到数值解，阶次高时不容易得到闭式解。
  变换域方法：第2章学习
递推解法：
M个输入
N个初始条件

## Slide 5: 线性常系数差分方程
例1.4.1 设因果系统用差分方程描述，输入序列，求输出序列。
解：该系统是一阶差分方程，需要一个初始条件。
(1)设初始条件为，则递推得到
当时，
当时，
当时，
当时，

## Slide 6: 线性常系数差分方程
例1.4.1 设因果系统用差分方程描述，输入序列，求输出序列。
解：该系统是一阶差分方程，需要一个初始条件。
(2)设初始条件为，则递推得到
当时，
当时，
当时，
当时，

## Slide 7: 线性常系数差分方程
对于同一个差分方程和同一个输入信号，因为初始条件不同，得到的输出信号是不相同的。
对于实际系统，用递推解法求解，总是由初始条件向的方向递推，是一个因果解。
但对于差分方程，其本身也可以向的方向递推，得到的是非因果解。
结论1：差分方程本身并不能确定该系统是因果还是非因果系统，还需要用初始条件进行限制(因果性：在时，没有加入信号，输出只能等于零)。
结论2：线性常系数差分方程描述的系统并不一定是线性时不变系统，这和系统的初始状态有关。

## Slide 8: MATLAB求解线性常系数差分方程
filter函数
yn=filter(B,A,xn)
yn=filter(B,A,xn,xi)
B和A分别是差分方程的系数向量，xn是输入信号。
xi是等效初始条件的输入序列，由初始条件确定。
xi=filtic(B,A,ys,xs)
ys和xs是初始条件向量，如果xn是因果序列，则xs=0。
计算零状态响应
计算完全响应

## Slide 9: 线性常系数差分方程
a=0.8;ys=1; %设置差分方程系数a=0.8；初始值ys=y(-1)=1
xn=[1,zeros(1,30)];%输入序列x(n)为单位脉冲序列，长度N=31
B=1;A=[1,-a]; %差分方程系数
xi=filtic(B,A,ys);
yn=filter(B,A,xn,xi);
n=0:length(yn)-1;
subplot(1,2,1);stem(n,yn,'o','LineWidth',2);axis([0,30,0,2])
title('(a) y(-1)=1时的响应y(n)');xlabel('n');ylabel('y(n)');

## Slide 10: 时域离散信号和时域离散系统
引言
时域离散信号
时域离散系统
时域离散系统的输入输出描述法
模拟信号数字处理方法

## Slide 11: 采样过程图示
原始模拟信号
采样脉冲信号
离散时间信号
Notes: 如果让电子开关合上的时间，则形成理想采样，脉冲串变成单位冲激串。
如果让电子开关合上的时间𝜏→0，则形成理想采样，脉冲串变成单位冲激串。

## Slide 12: 采样的数学表示
理想采样是与相乘的结果
于是

## Slide 13: 采样前后频谱的变化
傅里叶变换为
根据傅里叶变换的频域卷积定理有
Notes: 信号与系统学过：时域卷积等于频域乘积，频域卷积等于时域乘积

## Slide 14: 采样前后频谱的变化
上式表明，理想采样信号的频谱是原模拟信号的频谱沿频率轴，每间隔采样角频率重复出现一次，并叠加形成周期函数。

## Slide 15: 采样的实现(第一步)
时域相乘
频域卷积

## Slide 16: 采样的实现(第二步)
冲激串转化为序列
n
时域尺度变换

## Slide 17: 采样中的直觉与基本理论

## Slide 18: 信号的类型
信号可分为低通信号和带通信号。
相应地有低通采样定理和带通采样定理，但实际上二者是统一的。

## Slide 19: 低通采样定理
一个频带限制在fhHz以内的时间连续函数f(t)，如果以Ts ≤1/(2 fh)秒的间隔对其进行等间隔抽样，则所得的样值可以完全确定原信号。由于抽样时间间隔相等，此定理又称均匀抽样定理。
低通采样定理的采样频率fs≥2fh。
Ts=1/(2 fh)为最大抽样间隔
又称为奈奎斯特间隔
fs= 2fh为最小抽样速率，又
称为奈奎斯特速率。
fh

## Slide 20: 低通采样定理
(1)令是一个带限信号，
，对于
(2) 若采样频率满足
则能唯一地由它的样本所决定。
上两式的公式编号是奥本海默的专著
《离散时间信号处理》第3版的公式。
ΩN ---- Nyquist Frequency
2ΩN ---- Nyquist Rate

## Slide 21: 两种情况对比
频域混叠
卷积
卷积
无混叠

## Slide 22: 如果有多个信号，怎么办？
实际应用中，如果存在多个信号，如右图所示，应该怎么采样？
实际系统里，通过增加一个滤波器，把高于fh的信号滤除，再送入AD采样。
低通滤波器
NyquistSamplingTheorem1.m

## Slide 23: 带通采样定理
fH
fL
实际中遇到的许多信号是带通型信号，这种信号的带宽往往远小于信号中心频率。若带通信号的上截止频率为fH ，下截止频率为fL，这时并不需要抽样频率高于两倍上截止频率 ，可按照带通抽样定理确定抽样频率。
带通抽样定理：一个频带限制在内的时间连续信号，信号带宽，令
，这里为不大于
最大正整数。如果抽样频率
满足条件
则可以由抽样序列无失真的重建
原始信号

## Slide 24: 带通采样定理
对信号抽样后得到的采样信号的频谱是原频谱经过周期延拓而成，周期为，如下图3所示。为了能够由抽样序列无失真的重建原始信号 ，必须选择合适的采样频率，使得位于和的频带分量不会和延拓分量混叠，这样用带通滤波器就可以由采样序列重建原始信号。
在抽样信号的频谱中，在频带的两边，有着两个延拓频谱分量： 和。为了避免混叠，延拓后的频带分量应满足
整理以上两式，得到
是大于等于零的一个正数。如
果=0，就变成，即低通
采样定理。

## Slide 25: 带通采样定理
取得越大，则符合的采样频率会越低。但是有一个上限，因为，而采样频率要大于两倍的信号带宽，即因此
因此，应为不大于的正整数，即。
在带通抽样定理中，由于，带通抽样信号的抽样频率在到之间变化。
请大家思考，前面的例子中，最小采样
频率是多少？
信号91.5MHz-93.5MHz，带宽2MHz。
4B
3B
2B
低通

## Slide 26: 实信号与复信号的采样
fs=10e6;
dt=1/fs;
fc=92.5e6;
fc1=90.5e6;
B=2e6;
T=1e-3;
N=fs*T;
k=B/T;
tn=(-N/2+1:N/2)*dt;
sig=cos(2*pi*fc*tn+pi*k*tn.^2);
sig1=cos(2*pi*fc1*tn+pi*k*tn.^2);
sig2=exp(1i*(2*pi*fc1*tn+pi*k*tn.^2));
SamplingDemo1.m

## Slide 27: 实信号与复信号的采样

## Slide 28: 采样MATLAB示例
% Analog signal
Dt = 0.00005;
t = - 0.005:Dt:0.005;
xa = exp(-1000 * abs(t));
subplot(3,1,1);plot(1000*t,xa);
title('Analog signal');
xlabel('t in msec');ylabel('xa');
% Discrete-time signal
Ts = 0.0002;Fs = 1/Ts;n = -25:25;
nTs = n*Ts;
x = exp(-1000*abs(nTs));
subplot(3,1,2);% plot(1000*t,xa);
stem(n*Ts*1000,x);
title('Discrete-time signal');
SamplingRecoverDemo1.m
代码来源：
https://blog.csdn.net/reborn_lee/article/details/83415535

## Slide 29: 采样MATLAB示例
% Analog signal reconstruction
xa_r=x*sinc(Fs*(ones(length(n),1)*t-nTs'*ones(1,length(t))));
subplot(3,1,3);
plot(1000*t,xa_r);
title('Analog signal reconstruction');
xlabel('t in msec');
ylabel('xa after reconstruction');
hold on
stem(n*Ts*1000,x)
hold off
%check
error = max(abs(xa_r - xa ))

## Slide 30: 采样量化编码得到数字信号

## Slide 31: 采样量化编码得到数字信号
n=0:6;
sig=sin(1/2*pi*n+pi/8);
Bit=6; %AD的位数
step=1/2^(Bit-1); %量化间隔
for i=1:length(n)
if sig(i) >= 0
st_dec=fix(sig(i)/step); %量化
st_bin=dec2bin(st_dec,Bit); %编码，将10进制转化为2进制
else
st_dec=fix(-sig(i)/step); %量化
st_bin=dec2bin(st_dec,Bit-1); %编码，将10进制转化为2进制
st_bin=strcat('1',st_bin); %负值加上符号位
end
disp(strcat(strcat('第',num2str(i)),'个样本的值是:'))
disp(num2str(sig(i)))
disp(strcat(strcat('第',num2str(i)),'个样本对应的数字信号是:'))
disp(num2str(st_bin))
end
SamplingDemo.m
运行前三个样本的结果：
0.38268: 001100
0.92388: 011101
-0.38268:101100
大家可以学习MATLAB的quantiz函数

## Slide 32: 数字信号转换成模拟信号
理想低通滤波器的单位冲激响应为：
输入和输出分别为
满足采样定理时，因此
内插公式

## Slide 33: 采样与恢复
采样信号的频谱
采样恢复
无失真
有失真
实际的采样
滤波器有
过渡带

## Slide 34: 由样本重构带限信号
重构目的：离散时间信号连续时间信号
重构方式：频域滤波、时域内插
重构框图：分两步

## Slide 35: 由样本重构带限信号

## Slide 37: DAC框图

## Slide 38: 作业
课后习题P32-35:6(1)(3)(5)，8(1)，11，14，17。

## Slide 39
谢谢！